附件2

出口运输途中冷处理操作程序

一、集装箱类型

集装箱必须是自身（整体）制冷的运输集装箱，且具有能达到和保持所需温度的制冷设备。

二、记录仪类型

巴方或其授权人员必须确保采用适当的温度探针和温度记录仪：

1．探针温度应在-3.0°C到+3.0°C之间，精确到±0.15°C；

2．有足够数量的探针；

3．能够记录并储存处理过程的数据；

4．能够至少每小时记录一次所有探针的温度，记录显示应满足探针要求的精度；

5．打印的温度记录，能够对应每个探针、时间和温度，以及记录仪和集装箱的识别号。

三、温度的校正

1．校正必须用由巴方或其授权人员批准的标准温度计在碎冰和蒸馏水混合物中进行。

2．任何读数超出0°C±0.3°C的探针都必须更换。

3．必须对每个集装箱出具一份由巴方或其授权人员签字盖章的果温探针校正记录。正本须附在随货的植物检疫证书上。

4．水果运抵中国进境口岸时，中国海关应对果温探针进行校正检查。

四、温度探针的安插

1．包装好的水果应在巴方或其授权人员的监管下装入运输集装箱。集装箱堆放应松散，确保在所有托盘的下方和周围留有足够的气流空隙。

2．每个集装箱至少应安插3个果温探针和2个气温探针，具体位置为：

（1）1号探针（在果肉中）必须安插在（集装箱前方）货物首排顶层的中央位置；

（2）2号探针（在果肉中）必须安插在距集装箱门中心1.5米（40英尺集装箱）或1米（20英尺集装箱）的中央且在货物高度一半的位置；

（3）3号探针（在果肉中）必须安插在距集装箱门1.5米/1米的左侧且在货物高度一半的位置；

（4）另外两个（气温）探针必须分别安插在集装箱的出风口和回风口处。

3．所有探针必须在巴方或其授权人员的监督和指导下安插。

4．装箱前的水果需在冷藏室中存放（预冷）至果肉温度达4°C或以下。

五、集装箱的封识

1．由巴方或其授权人员用编码的封识将装上货物的集装箱封识，封识号码需在植物检疫证书上注明。

2．封识只能在中国进境口岸由海关人员开启。

六、温度记录及确认

1．运输途中的冷除害处理可以在离境前开始，在从巴基斯坦到中国的途中完成处理或者到达以后完成。

2．可以在任何时间启动记录，然而只有在所有的果温探针都达到指定的处理温度后，才能开始计算处理时间。

3．物流公司应下载冷除害处理的计算机记录，并将其提交进境口岸的海关。

4．海关将核实处理记录是否符合有关除害处理要求，并根据探针的校正结果，判定处理是否有效。

七、植物检疫证书

1．应在植物检疫证书的附加说明中注明，冷处理是在运输过程中进行的。集装箱号和封识号必须在植物检疫证书中注明。

2．水果进境时，需提供植物检疫证书、冷处理结果报告单、果温探针校正记录。